## Slide 1
多個來源控制一個三色 LED
先懂問題，再懂單一擁有者
三個來源可以提出要求，但同一個瞬間只能有一個真正的操作者

## Slide 2
學習路線 01
這份投影片要帶你學會什麼
1. 到底解決什麼問題
舊機制為何會亂？什麼是我們希望永遠成立的規則？
2. 單一擁有者架構
從第一性原理長出技術樹。誰負責接單？誰負責開燈？
3. 拆解四個案例
正常換色、低光警示、同時發生競爭、以及警示中按鈕。
4. Web 的控制提示
為何要分流？怎樣不把一次逾時當成連線中斷？
5. 擴充與驗收
如果加入第四個需求該改哪裡？如何測試與部署？

## Slide 3
0. 先說我們到底解決了什麼問題
03
先把問題說成一句話
三個來源可以提出要求，
但一個 LED 同一時間 只能有一個 真正的操作者。

## Slide 4
0. 先說我們到底解決了什麼問題
04
一盞燈，三種要求
把 LED 想成教室門口的一盞「任務燈」。它只有三個顏色開關（紅綠藍），硬體在同一個瞬間只能呈現一個輸出。
提出要求的人 | 他想做什麼？ | 這是短動作還是暫時效果？
實體按鈕 | 換到下一個顏色 | 短動作
網頁按鈕 | 換到下一個顏色 | 短動作
光照感測器 | 太暗時紅閃五次 | 暫時效果，結束後要恢復
問題點： 這三個要求可能在很接近的時間抵達，但不一定在同一個程式瞬間執行。

## Slide 5
0. 先說我們到底解決了什麼問題
05
舊機制為什麼會亂？
舊機制像是三個孩子都可以直接伸手改同一盞燈。沒有中間的協調者：
一個孩子開始紅閃。
另一個趁黑暗階段把燈改綠色。
紅閃以為該恢復舊藍色，又蓋掉綠色。
網頁收到舊回應，又把狀態改回去。
這造成了四個核心衝突：
誰可以碰 LED？ （所有權）
同時來的要求怎麼排順序？ （仲裁）
紅閃的暫時畫面，如何不破壞平常狀態？ （效果恢復）
畫面看到的狀態，如何不冒充真正的控制權？ （權威來源）

## Slide 6
0. 先說我們到底解決了什麼問題
06
我們希望永遠成立的規則
同一時間只允許 一個 LED 操作者 真正寫入三個 GPIO。
提出要求 不等於 已經完成。
紅閃是 暫時表演，不是新的平常顏色。
紅閃一旦被接受，就要從「接受的那一刻」開始 擋住新的換色。
已經做完的換色不能被後來的紅閃假裝沒發生。
紅閃中按住按鈕，不會在紅閃結束時偷偷補做一次（要放開重按）。
網頁提示可以延遲，後端的 submit 檢查 才是最後決定者。

## Slide 7
0. 先說我們到底解決了什麼問題
07
從第一性原理長出技術樹
先問「物理世界和程式世界有什麼不能違反的事實」，再推導出系統元件。
限制與事實 | 推導出的技術解法
物理限制：同一瞬間只有一組 GPIO 輸出 | 單一 owner、只有 owner 能寫 RgbLed
時間限制：受理與真正執行在不同時刻 | submit 受理窗口、receipt 狀態、FIFO 佇列
衝突限制：紅閃與換色可能接近同時到達 | 警示受理立即 reserved、拒絕留下 reason
效果限制：紅閃持續一段時間並需恢復 | 保存正常顏色與亮滅狀態、frame 狀態機
輸入與觀察限制：按鈕抖動、網路延遲 | 按鈕去彈跳、RAM 快照、後端控制權威

## Slide 8
0. 先說我們到底解決了什麼問題
08
技術樹 A：物理限制 → 單一 Owner
生活比喻：
三個人可以報告問題，但教室只有一支粉筆；不能讓三個人同時寫黑板。
程式實作：
LedService.run() 是唯一 LED owner。按鈕、光感、Web 只呼叫 submit()，絕不直接呼叫 RgbLed.write()。
實體按鈕
網頁 API
光照感測
唯一 Owner
run()
RGB LED
解決：避免不同任務各自以為自己是最後的操作者，互相覆蓋輸出。

## Slide 9
0. 先說我們到底解決了什麼問題
09
技術樹 B：多個要求 → submit 窗口
生活比喻：所有人先到辦公室登記，不可以自己跑進器材室開燈。
程式實作：submit(kind, source, value) 是唯一的同步入口。
按鈕要求 cycle
Web 要求 cycle
光照要求警示
LedService.submit()
檢查命令種類
檢查 busy 狀態
檢查佇列容量
受理 (accepted)
拒絕 (rejected / reason)
解決：所有來源使用同一套規則，避免各自分散判斷出不同結果。

## Slide 10
0. 先說我們到底解決了什麼問題
10
技術樹 C：受理與完成不同 → 命令收據
拿到號碼牌只表示櫃台收件，不表示事情已辦好。HTTP 202 不等於換色完成。
accepted
executing
executed
rejected
剛受理就被警示擋掉
或佇列已滿
failed
寫入 GPIO 發生錯誤
解決：來源可用命令 ID 查詢真正結果，而非把接收時間當作執行時間。

## Slide 11
0. 先說我們到底解決了什麼問題
11
技術樹 D：要求有先後 → 有界 FIFO 佇列
普通要求排進一條固定長度的隊伍，隊伍滿了就明確回覆 queue_full，不靜默遺失。
_queue
ID 10
ID 11
ID 12
...
最多 8 筆
新要求
rejected: queue_full
另外，歷史結果 _results 最多保存 16 筆，查詢過舊的 ID 會回傳未知。

## Slide 12
0. 先說我們到底解決了什麼問題
12
技術樹 E：紅閃是特別事件
火警演習一開始，必須馬上拒絕新的換燈要求，並清空還沒做的普通排隊。
預約與拒絕政策：
low_light_alert 被受理當下，立即設定 _reserved = True。
清空 queue 裡尚未執行的普通換色。
把它們標記為 rejected / alert_started。
關閉「紅閃已被接受但 owner 還沒開始」的時間縫隙。
如果不預約：
1. 受理紅閃 → 2. 受理換色 → 3. 換色執行 → 4. 紅閃開始（結果保存到錯的顏色）。

## Slide 13
0. 先說我們到底解決了什麼問題
13
技術樹 F：正常、暫時與輸出的三層模型
平常使用藍色桌牌；火警時拿出紅色警示牌，結束後放回藍色桌牌。
1. 正常狀態
_desired_color = 1, _desired_on = true (藍亮)
2. 暫時效果
_effect = { saved: (1, true), phase: 'on', color: 4 }
3. 實際輸出
RgbLed.write(4) -> R=1, G=0, B=0 (當下 GPIO 是紅)
這確保紅色 4 只是紅閃期間的展示，不會改寫原本的藍色狀態。

## Slide 14
0. 先說我們到底解決了什麼問題
14
技術樹 G：紅閃需要時間 → Frame 狀態機
每 20ms 回來看一次手錶，不代表每次看手錶就切換燈光；300ms 時間到了才切。
t=0
紅亮開始
t=20
t=40
...
t=300
切換全滅
t=320
t=600
第二次紅亮
owner 每 20ms 執行一次 _step()。用 ticks_diff() 判斷現在這個階段（亮或滅）是否滿 300ms。未滿就保持輸出。這確保 owner 不使用阻塞等待 (sleep 300ms)，也不會因為排程卡頓而把紅閃快速跳掉。

## Slide 15
0. 先說我們到底解決了什麼問題
15
技術樹 H：網頁看到的不是控制權
走廊公告可能比較晚更新，能不能使用器材，仍由器材室管理員判斷。
網頁畫面 (前端提示) | 後端 API (控制權威)
定時取得 /api/led/status 更新畫面 | 讀取 Owner 當下的 RAM snapshot 副本
可能因為網路延遲而顯示舊狀態 | submit() 的 busy 檢查不受網頁影響
單次請求失敗，可暫時保留快照；過期才停用 | 即使畫面可按，只要後端 busy，必定回 409 拒絕
解決：避免慢感測回應或網頁錯誤顯示冒充真正的 LED 控制許可。

## Slide 16
0. 先說我們到底解決了什麼問題
16
技術樹 I：按鈕不是一個瞬間
門鈴被按住，不代表每一毫秒都按一次。紅閃中按住也不能在結束後偷偷變新要求。
GPIO 電位
wait_press & 去彈跳
wait_release
檢查 busy：若 true，記住 press_rejected
解決：防止按鈕抖動，並利用 press_rejected 在放開前擋住送出命令。
必須 放開後重新按下 才有下一次機會。

## Slide 17
0. 先說我們到底解決了什麼問題
17
技術樹 J：光線不是開關 → 雙門檻與 armed
不要在 1000 附近一下說黑、一下說亮；進入黑暗與離開黑暗使用不同門檻。
重新武裝 (1100)
觸發警示 (1000)
觸發且 armed=false
重回 1100, armed=true
解決：避免光線在門檻附近晃動時連發警示，也不把「LED 閒置」誤當「光線允許觸發」。

## Slide 18
1. 先認識五個角色
18
把系統想成「多人提要求，一人操作燈」
生活角色 | 程式對應 | 負責什麼 | 不負責什麼
提出要求 | 按鈕 / 光照 / Web tasks | 偵測輸入、提交命令 | 不推進色碼或寫 GPIO
受理窗口 | LedService.submit | 判斷接單、給 ID、預約警示 | 不執行閃燈
待辦清單 | LedService._queue | 保留待執行命令 | 不自己執行
唯一工作者 | LedService.run → _apply | 改正常狀態、推進警示、渲染 | 不讀按鈕或 ADC
操作工具 | RgbLed.write | 色碼轉三個 Pin.value | 不仲裁或保存狀態

## Slide 19
1. 先認識五個角色
19
submit 與 owner 是同一個 LedService
main 只建立「一個」物件，把受理方法與執行狀態包在一起。
一個 LedService 物件
submit() 受理
同步方法
管理 queue 與 receipt
run() 工作者
獨立 asyncio task
管理色碼與硬體
submit 在哪個來源呼叫，就在哪個來源 task 完成；
這不是兩個不同服務，而是明確的方法職責切割。

## Slide 20
2. 分清楚命令、狀態、收據
20
四種資料不要混為一談
資料種類 | 回答什麼問題？ | 範例 | 存在哪裡？
命令 | 想做什麼？ | cycle (前進一色) | _queue 裡的 tuple
正常狀態 | 平常應顯示什麼？ | 色碼 1、亮燈 | _desired_color
警示狀態 | 現在暫時做什麼？ | 第 2 次紅亮 | _effect 字典
收據 Receipt | 這筆要求處理到哪？ | ID 10, accepted | _results 與 queue
實際輸出 | 此刻 GPIO 是什麼？ | 紅色 4 或 全滅 0 | 硬體 GPIO

## Slide 21
3. 開始前，main 如何接線？
21
開始前：main 如何把角色接起來
1. await initialize_system() → 取得 RgbLed (已安全熄燈)
2. led_service = LedService(rgb_led)
3. asyncio.create_task(led_service.run()) → owner 排入等候
4. web_server.led_service = led_service
5. start_tasks(..., led_service, ...) → 按鈕與光照啟動
create_task 不代表當行指令立即寫 GPIO。owner 取得排程後才首次渲染白色。

## Slide 22
4. 案例一：正常時按下實體按鈕 1
22
案例一：正常時按下實體按鈕（時序拆解）
初始條件：LED 藍 1、busy=false、queue 空。目標：按一次變成綠 2。
# | 哪個程式在跑？ | 呼叫 / 資料變化 | 碰 GPIO 嗎？
1 | button1_task | wait_press(reject_if=busy) | 只讀按鈕
2 | Button 物件 | 穩定按下，press_rejected=false | 只讀按鈕
3 | button1_task | submit(cycle, button1) | 不碰 LED
4 | submit 窗口 | 建 receipt 10，加入 queue | 不碰 LED
5 | owner.run (稍後) | 取命令，推進色碼 1 → 2 | 尚未寫入
6 | owner → RgbLed | write(2) → R=0, G=1, B=0 | 唯一寫入

## Slide 23
4. 案例一：正常時按下實體按鈕 1
23
案例一拆解：三個關鍵時點的狀態
時點 | _queue | 正常色碼 | LED 實際輸出 | Receipt 10
1. 按下前 | 空 | 1 | 藍 1 | (尚未產生)
2. submit 完成 | [cycle 10] | 1 | 藍 1 (還沒換) | accepted
3. owner 執行完 | 空 | 2 | 綠 2 | executed
關鍵問題：為何按鈕不自己算下一色，直接送色碼？
因為按鈕與 Web 若各自「讀→改→寫」，會把狀態責任分散。兩者都只提交 cycle，owner 就能依序推進；即使同一輪處理，也不會因為讀到舊狀態而互相覆蓋變更。

## Slide 24
5. 案例二：光照低於閾值
24
案例二：光照低於閾值（流程）
初始條件：LED 藍 1、armed=true、busy=false；ADC=900。
light_sensor_task 拿到 ADC 900。條件符合，提交警示。
submit() 立即把 _reserved = True（從這刻起禁止新換色），回覆 accepted。
光照 task 看到受理成功，把 armed = False 並等待下一輪取樣。
owner 取出警示 11，建立 _effect，保存原本的「藍 1 亮燈」。
owner 依時間推進：紅 4 → 全滅 0 → 紅 4 ... 循環五次。
第五次全滅結束後，owner 恢復 _desired_color，寫入藍 1。
最後才把警示 11 標為 executed，並解除 _reserved = False。

## Slide 25
5. 案例二：光照低於閾值
25
案例二拆解：busy 涵蓋預約到恢復
時點 | armed | busy | 正常色碼 | effect | 實際輸出
偵測前 | T | F | 1 | None | 藍 1
已受理，未執行 | F | T | 1 | None | 藍 1
第一次紅亮 | F | T | 1 | phase=on | 紅 4
第一次熄滅 | F | T | 1 | phase=off | 全滅 0
恢復 | F | F | 1 | None | 藍 1
busy 與 effect 的差異：busy 涵蓋預約到恢復的整段時間。
這是避免受理後、執行前（effect 尚未建立時）被改色插入的關鍵防線。

## Slide 26
5. 案例二：光照低於閾值
26
為何每 20ms 檢查，卻每 300ms 亮滅？
理想推演：不補跳多個階段，避免肉眼少看到閃爍次數。
理想相對時間 | 階段 / 完成次數 | 輸出
0 ms | 亮 / 0 | 第 1 次紅亮
300 ms | 滅 / 0 | 全滅 0
600 ms | 亮 / 1 | 第 2 次紅亮
2400 ms | 亮 / 4 | 第 5 次紅亮
2700 ms | 滅 / 4 | 全滅 0
3000 ms | 第 5 次完成，effect 清除 | 恢復藍 1
實機排程延遲會拉長某個階段，但必定扎實做滿 5 次亮滅週期。

## Slide 27
6. 案例三：按鈕與低光照同時發生
27
競爭決策樹：不要先問誰贏
先問：警示受理的當下，按鈕命令的進度到哪裡了？
警示受理時按鈕的進度
A. 按鈕已執行完畢
保存新顏色
警示後恢復新色
B. 在 queue 中未執行
按鈕變 rejected
保留原色，不補做
C. 警示先被預約
按下直接被拒絕
保留原色，不排隊

## Slide 28
6. 案例三：按鈕與低光照同時發生
28
案例 6A：按鈕先完成，才受理警示
既然命令 10 已經完成（藍 1 → 綠 2），警示 11 就應該保存新的綠 2。
submit(cycle 10) 受理。
owner 取出 10，寫入綠 2。
Receipt 10 變為 executed。
光照觸發，submit 預約警示 11（busy=true）。
owner 取出 11，保存綠 2，開始紅閃五次。
紅閃結束，恢復綠 2，Receipt 11 變為 executed。
結果：不能撤銷已執行的操作。最終正常色碼為 綠 2。

## Slide 29
6. 案例三：按鈕與低光照同時發生
29
案例 6B：按鈕先受理，但 owner 尚未執行
這是最容易誤解的情況：accepted 之後仍可能變為 rejected。
submit(cycle 10) 受理，排進 queue。此時還是藍 1。
submit 收到光照警示 11，立即 _reserved=true。
submit 主動清除 queue 裡未執行的普通命令。
命令 10 被標記為 rejected / alert_started，queue 只剩警示 11。
owner 取出 11，保存原本的藍 1，紅閃五次後恢復藍 1。
結果：按鈕一開始拿到的 202 副本不會自動變；必須透過 API 查詢，才知道已經被警示取消，且不會偷偷補執行。

## Slide 30
6. 案例三：按鈕與低光照同時發生
30
案例 6C：警示先受理，按鈕後來
只要 submit 預約了警示，就算紅閃還沒亮第一下，按鈕也會被直接擋掉。
submit 受理警示 11，_reserved = true。
按鈕按下，去彈跳邏輯檢查到 busy=true。
按鈕任務標記 press_rejected = true。
根本不會呼叫 submit()，沒有產生新的 cycle 命令。
owner 執行紅閃，結束後恢復原狀。
這條路徑連 ID 都不會消耗。若是 Web API 則會被 submit 直接回傳 409 Rejected。

## Slide 31
7. 案例四：紅閃第三次時按下實體按鈕
31
案例四：紅閃時按住不放，會偷偷補換色嗎？
階段 | 按鈕 | busy | 是否有新 cycle 命令 | LED 狀態
第 3 次紅閃 | 按下 | T | 沒有 (被 press_rejected 擋住) | 繼續紅 / 滅
警示恢復 | 仍按住 | F | 沒有 | 藍 1
放開 | 釋放 | F | 沒有 | 藍 1
重新按下 | 新按下 | F | accepted (等 owner 執行) | 藍 1 → 綠 2
即使按到警示結束（busy=false），也不會自動把舊按下當新操作補送。
這是 輸入生命週期政策 的功勞，不是單靠 owner 佇列就能辦到。

## Slide 32
8. 把同樣規則套到網頁按鈕
32
把同樣的規則套到網頁按鈕
前端把按鈕變灰（停用）是給使用者的提示，不是資源控制的保障。
後端權威：
因為網路延遲，或者有多個瀏覽器同時開啟，網頁上的狀態可能比較舊。
後端 submit 的 busy 檢查才是防線。
瀏覽器
API & 受理
POST /api/led/toggle (頁面尚未刷新 busy)
HTTP 409 Rejected (原因: busy)
顯示未受理並停用按鈕
實體按鈕消耗物理按下；Web 按鈕透過 HTTP 受理狀態與結果 API 確認。

## Slide 33
8. 把同樣規則套到網頁按鈕
33
控制提示與感測展示要分流
溫溼度晚一點更新不影響操作，但「現在能不能按 LED」直接影響使用者的判斷。
快速通道：LED 控制狀態
API: /api/led/status
資料: 只取 Owner 的 RAM 快照
頻率: 完成後等 200ms 再查
不會被舊資料覆蓋
慢速通道：一般感測資料
API: /api/data
資料: 需等待各感測器讀取
頻率: 完成後等 1000ms 再查
只更新卡片，不碰 LED 提示
分流確保了慢速回應即使晚到，也不會把好不容易看到的「警示中」狀態，
又錯誤地改回「可操作」。

## Slide 34
8. 把同樣規則套到網頁按鈕
34
Web 架構比較：之前與現在
比較項目 | 之前 (共用通道) | 現在 (依即時性分流)
更新頻率 | 一起使用 setInterval | 各自完成後排程 (200ms / 1000ms)
LED 資料來源 | 整份感測 API 中的 LED 副本 | 專屬的 /api/led/status (RAM 快照)
重疊請求問題 | 不等前一筆，可能累積重疊 | 使用 await，單筆在途
LED 提示寫入者 | 每筆感測回應都能覆寫 | 只有快速通道與 409 拒絕能寫
狀態取得失敗 | 溫溼度失敗，LED 提示也失效 | 分流，感測失敗不影響 LED 控制面
改進的基礎是分離關注點、依時效分流、單筆在途與取樣快照。

## Slide 35
8. 把同樣規則套到網頁按鈕
35
不把一次查詢失敗當成連線失效
如果網頁每秒查一次，剛好掉了一個封包，按鈕瞬間變灰又馬上變亮，會造成體驗不佳。
狀態有效期限 (TTL)：
保留 5 秒內 成功取得的快照。
即使單次查詢逾時，只要快照未達 5 秒，按鈕就不跳動。
超過 5 秒未收到 LED 成功回應，監視器才會強制停用。
安全底線：
這只解決「短暫掉包」的跳動。
如果在 5 秒內你按了按鈕，但後端其實已經紅閃，後端 submit 仍然會拒絕並回 409。
控制權沒有因為這個 TTL 放寬。

## Slide 36
8. 把同樣規則套到網頁按鈕
36
逾時、晚到回應與未知狀態
發起 Fetch
等了 1 秒
Abort 逾時
本輪結束
進入 TTL 判斷
經過 2.5 秒才抵達的回應
不再渲染 (被捨棄)
透過 Promise.race 與 AbortController，我們不會被積壓在後方的舊回應欺騙。
中止瀏覽器等待，不等於取消 ESP32 上的命令。

## Slide 37
9. 閃完之後再遮光：還有一個獨立開關
37
busy 與 armed 是兩個獨立的開關
busy (LED Owner)
回答：「現在能不能操作 LED？」
紅閃結束後就變成 false，此時實體與網頁按鈕都可以再次換色。
armed (光照 Task 內部)
回答：「允不允許再次發送光照警示？」
警示結束不等於重設。必須先亮到 ADC >= 1100，才會變回 true。
結論：如果一直維持昏暗，就算警示結束了，也不會無限重播。

## Slide 38
10. 擴充與測試
38
擴充案例：按鈕 3 綠閃三次
如果需求變成：「按鈕 3 被按下時，LED 綠色閃爍 3 次，完成後恢復」。
按鈕 1 (換色) ─┐
Web (換色) ───┤
光感 (紅閃) ───┼→
按鈕 3 (綠閃) ─┘
同一個 LedService
同一個 LED
這個例子證明：
不需第二個 owner
沿用 busy 政策
沿用狀態機恢復
把效果規格放在一個固定表裡，這叫「小幅資料化」，不是建立複雜的外掛系統。

## Slide 39
10. 擴充與測試
39
多種效果同時發生時的政策
如果紅閃跟綠閃差不多同時發生，該聽誰的？我們決定：先接受的先完成。
發生狀況 | 我們的規則
紅閃中按下按鈕 3 | 拒絕綠閃（原因：busy）
綠閃中光線變暗 | 拒絕紅閃（原因：busy）
為什麼不建立優先權？ | 不排隊等待第二個效果 不打斷目前的效果 不建立巢狀恢復狀態（不用記綠閃完要不要繼續紅閃）
這不是建立複雜的優先權系統，而是維持 「可解釋的單一控制權」。
每次拒絕都會留下明確的 reason。

## Slide 40
10. 擴充與測試
40
程式整合點：每個檔案該負責什麼
檔案 | 負責什麼 | 不負責什麼
main.py | 建立物件、傳給各 task | 不建立第二個 LedService
tasks.py | 去彈跳、提交 alert | 不直接呼叫 GPIO
led_service.py | 共同效果處理、仲裁 | 不新增第二個事件迴圈
hardware/led.py | （不需要修改） | 不增加硬體控制流程
web_server.py | （如只需擴充按鈕，不用改） | 不把前端提示當控制權
tests/ | 綠閃、競爭與恢復回歸測試 | 不可用實機操作取代測試

## Slide 41
10. 擴充與測試
41
新增效果的測試清單
只證明按鈕會亮綠燈是不夠的，必須測試邊界條件與競爭狀態：
正常按 3，綠閃三次後恢復原色。
原本是紅、綠或熄燈，都正確恢復。
綠閃期間按按鈕 1，換色被拒絕。
綠閃期間按鈕 3 再次按下被拒絕。
紅閃期間按下 3，綠閃被拒絕。
綠閃期間變暗，紅閃被拒絕。
尚未開始但已受理時，普通換色不能插隊。
綠閃中按住不放，結束後不補做。
連續狂按按鈕 3，不建立無限效果佇列。
GPIO 失敗時標記錯誤並安全清理。

## Slide 42
附錄
42
API 狀態碼與命令結果查表
HTTP / 狀態 | 意義
POST 202 accepted | 已受理，尚未執行；可能後續因警示被拒絕
POST 409 rejected/busy | 警示期間，立即被拒絕
POST 429 queue_full | 佇列已滿，要求來源明確提示
executing | 正在等候或執行中
executed | 軟體輸出已完成
rejected / failed | 政策拒絕 / 硬體執行錯誤
查詢 404 | 超過 16 筆或未知 ID，不代表從未執行

## Slide 43
附錄
43
完整狀態機：警示期間的變化
Normal
Reserved
RedOn
DarkOff
Stopped
警示受理
保存狀態執行
亮時間到
滅時間到
滿五次，結束並恢復
關機或取消

## Slide 44
附錄
44
停止與錯誤：如何安全清理
關機與停止
request_stop 拒絕所有新待處理。
owner 進入 finally。
未完成效果標記為 cancelled。
寫入 0 安全熄燈。
發出 stopped Event 通知 main。
硬體 GPIO 失敗
寫入失敗時標記 receipt 為 failed。
owner 捕捉例外並退出。
若連 finally 熄燈都失敗，軟體不能保證硬體安全，直接放行例外。

## Slide 45
附錄
45
目前證據能說什麼，不能說什麼
可以說的（已驗證） | 不能說的（尚未涵蓋）
使用者回報實機操作狀況良好 | 這就是唯一或最好的仲裁機制
桌面 fake hardware 測試涵蓋 owner、佇列、競爭與恢復 | 實機每次都能在 200ms 內更新、所有板型皆適用
每個狀態都有可解釋的原因 | 已完成完整的長時間壓力測試與 HTTP 封包除錯
本階段目標是先建立一個「講得清楚理由」的穩固基線。

## Slide 46
附錄
46
課堂演練：用紙卡推演競爭
請大家分組，用不同的紙卡代表資料，實際演練「案例 6B」。
藍 1
正常色碼卡
busy: False
預約狀態卡
空
Queue 區塊
cycle 10
命令卡
alert 11
警示卡
把 cycle 10 放進 Queue。
把 alert 11 拿進來受理，翻轉 busy 卡為 True。
必須立刻把 Queue 裡的 cycle 10 拿出來，翻面寫上 rejected。
owner 開始執行紅閃。這時候正常色碼卡仍是「藍 1」。

## Slide 47
附錄
47
部署與驗收：從檔案上傳到實機檢查
部署檔案與重啟
上傳 main.py、tasks.py、web_server.py、index.html 與新增的 services/ 目錄。
HTML 是在啟動時載入 RAM 的，所以必須重啟 ESP32。
瀏覽器必須按 Ctrl+F5 強制刷新快取。
驗收項目
實體 / Web 正常換色。
暗觸發完整五次並正確恢復原色。
紅閃中按住實體按鈕，結束後不補做。
光照回亮到 1100 再暗才會重播。
未執行的改色遇到警示，網頁顯示拒絕。

## Slide 48
結語
48
帶走的五個核心觀念
單一擁有者：多人可以報案，但只有一個人能去開燈。
受理 ≠ 完成：拿到 202 號碼牌，還要等老闆排隊執行。
警示是預約的：警示一受理，就立刻封鎖新的正常換色。
輸入有生命週期：紅閃時被拒絕的按壓，不能在紅閃後偷偷復活。
後端才是權威：網頁按鈕沒灰掉，不代表後端會答應你的改色。